DRGANIA MECHANICZNE 2

- W wagonie poruszającym się z przyspieszeniem a zawieszono wahadło matematyczne o długości l. Okres wahań tego wahadła jest:

A. 		B. 		C. 		D.

- Jeśli okres i amplitudę drgań zwiększymy dwa razy to energia całkowita:

A. wzrośnie 4 razy		B. zmaleje 2 razy		C. nie zmieni się		D. wzrośnie 16 razy

- Wahadło matematyczne o masie m i długości l wykonuje drgania harmoniczne o amplitudzie A. Maksymalna wartość energii kinetycznej tego wahadła wynosi:

A. 		B. 		C. 		D.

- Punkt materialny wykonuje drgania harmoniczne o okresie T. W chwili t0=0 jest w maksymalnej odległości od położenia równowagi. Odległość ta zmaleje do połowy po czasie:

A. 		B. 			C. 			D.

- Maksymalna prędkość wahadła matematycznego o długości nici 1m i masie kulki 0,5kg równa jest 1,4m/s. Największa siła napinająca nić ma wartość około:

A. 4N		B. 5N			C. 6N			D. 10N

- Prędkość ciała o masie 0,2 kg, wykonującego drgania harmoniczne ma postać V(t)=0,14cos(2,8t). Ile wynosi całkowita energia mechaniczna oraz częstotliwość drgań?

- *Ile razy zmniejszy się energia całkowita drgań wahadła sekundowego po upływie 5 minut, jeśli logarytmiczny dekrement tłumienia wynosi 0,031?

- *Amplituda drgań wahadła matematycznego w ciągu minuty zmalała o połowę. Ile razy zmaleje ona w ciągu 3 minut?

- Mała kulka przywiązana do nitki o długości 45 cm wiruje w płaszczyźnie poziomej (zatacza okrąg). Nitka tworzy z pionem kąt 30°.

a) Narysuj w układzie nieinercjalnym wszystkie siły działające na kulkę.

b) Ile wynosi czas, w którym kulka zakreśla jeden okrąg?

c) Czy dla kąta większego od 30°okres byłby większy czy mniejszy?

- Kulka żelazna zawieszona na nitce wykonuje drgania harmoniczne. Jeśli pod nią (pod położeniem równowagi) umieścimy magnes to:

A. T zmaleje, A wzrośnie				B. T wzrośnie, A zmaleje

C. T zmaleje, A wzrośnie				D. T wzrośnie, A wzrośnie

- *Oblicz częstotliwość drgań jednorodnej tarczy o promieniu 10 cm wykonującej drgania wokół poziomej osi przechodzącej przez punkt odległy o R/2 od środka tarczy.

- *Jak zmieni się okres wahań huśtawki, jeśli zamiast jednej usiądą na niej dwie osoby? A jak zmieni się, jeżeli potem obie wstaną

- Jak zmieni się okres wahań zegara wahadłowego w wyniku przewiezienia go na Księżyc

- Czy wahadło będzie wykonywało drgania podczas swobodnego spadku?

- Wahadło o długości 1m wykonało 60 wahań w ciągu 2 min. Znaleźć przyspieszenie ziemskie w tym miejscu.

- Pozioma platforma wykonuje drgania o amplitudzie A. Jaka może być maksymalna częstość drgań platformy, by leżące na niej ciało nie oderwało się?

- Areometr o ciężarze P = 2N pływa w cieczy. Gdy zanurzy się go w cieczy i puści, zacznie wykonywać drgania z okresem T = 3,4s. Przyjmując, że drgania są nietłumione, znaleźć gęstość cieczy, w której pływa areometr. Średnica pionowej walcowej rurki areometru d = 0,01m.

- Gdy zegar wahadłowy spieszy się, to należy:

A. obniżyć jego temperaturę,

B. nadać mniejszą amplitudę wahań,

C. nadać mu większą amplitudę wahań,

D. skrócić długość wahadła,

E. zwiększyć długość wahadła